## Slide 1: Исполнители: Габдушев Р. Парусов В. Сачук А.
Улучшение качества трехмерных изображений с микроскопов
Курсовой проект по предмету «Машинное обучение»
Peter the Great
Saint-Petersburg Рolytechnic University

## Slide 2: Флуоресцентная микроскопия (1/2)
Метод получения снимков светящихся объектов малых размеров
  Результат: трёхмерное изображение
  - элемент множества растровых изображений размера
Пример изображения с микроскопа

## Slide 3: Флуоресцентная микроскопия (2/2)
Проблема: наличие искажений в изображении
  Размытие ФРТ – функцией рассеяния точки
  Добавочные шумы
  =
    - точное изображение
    H – ФРТ
    - шум
Пример размытия объекта функцией рассеяния точки
Точный объект
ФРТ
Результат

## Slide 4: Постановка задачи
Разработка метода деконволюции 3D снимков
Входные данные
  Размытый трёхмерный снимок
Выходные данные
  Результат деконволюции
Входные данные
Результат деконволюции
OZ
OY
OY
OX
OX
OZ
OZ
OY
OY
OX
OX
OZ
Notes: В данной работе стояла задача
На вход инструменту
На выходе инструмент выдаёт

## Slide 5: Существующие решения деконволюции
Статистические алгоритмы (семейство алгоритмов)
  Итерационные алгоритмы, которые учитывают вероятностную информацию о различных шумах
    Метод Ричардсона-Люси
  «-» Медленно и не всегда сходится
  «-» Зависит от гиперпараметров
  «-» Требует в явном виде фильтр свёртки (ФРТ)
Методы нахождения ФРТ Н
  Построение теоретической модели ФРТ
    Определяется в виде некоторых функций-моделей, зависящей от параметров
    «+» Не содержит шумов
    «-» Не отображает неточности системы регистрации
  Экспериментальное определение ФРТ
    Снимается флуоресцентные сферы известного диаметра, из которых потом явно строится ФРТ
    Обладает обратными свойствами

## Slide 6: DeblurGAN-v2: Deblurring (Orders-of-Magnitude) Faster and Better
Генеративно-состязательная сеть
Проводит «слепую» деконволюцию снимков с размытиями, получаемые из-за движений
Обучение на размытых кадрах с Go-Pro и DVD

## Slide 7: Предлагаемое решение (1/2)
Использование FPN (feature pyramid network)
Использование глобального замыкающего соединения для определения разностей
Использование остаточных блоков вместо слоёв свёртки

## Slide 8: Предлагаемое решение (2/2)
Структура остаточного (residual) блока
  Остаточный блок устраняет проблему «затухающего градиента»
  Ускоряет обучение

## Slide 9: Алгоритм генерация данных: съёмка сфер (1/4)
Снимаем флуоресцентные сферы
  Сферы малого размера
    Диаметр: 200нм
Данные зашумлены, требуется предобработка данных
  Исходные данные содержат шум
  Улучшаем данные перед обучением за счёт применения размытия Гауссовским фильтром
Исходные данные
С Гаусс-фильтром радиуса 2
OZ
OY
OY
OX
OX
OZ
OZ
OY
OY
OX
OX
OZ

## Slide 10: Алгоритм генерация данных: моделирование точной сферы (2/4)
Необходимо смоделировать точное изображение объекта
  Пользуемся известной информацией о снимках
    Масштаб изображения размытой сферы
    Диаметр снимаемой сферы
    Центр сферы (, , ) – точка максимальной интенсивности
Уравнение эллипсоида:
  i, j, k – координаты итогового изображения
  , , ) – полуоси эллипсоида
    (, , ) – масштабы вдоль осей (в нм/pxl)
Размытая сфера
Чёткая сфера
OZ
OY
OY
OX
OX
OZ
OZ
OY
OY
OX
OX
OZ

## Slide 11: Алгоритм генерация данных: свёртка изображений (3/4)
Имеем:
  Точное изображение сферы - b
  Размытое изображение сферы - b* = b ⊛ p
    p –неизвестная функция рассеяния точки
Необходимо генерировать различной сложности данные
Воспользуемся свёрткой и её свойством ассоциативности
  Нормализируем b и b* как фильтры размытия
    ∑b = ∑b* = 1
  Возьмем абсолютно произвольные изображений
    Могут быть различные снимки глаз, результаты МРТ, уже как то улучшенные нейроны или клеточные структуры
  Произведем свертки
    I = ⊛ b
    I* = ⊛ b* = ⊛ (b ⊛ p) = ( ⊛ b) ⊛ p = I ⊛ p

## Slide 12: Алгоритм генерация данных: примеры (4/4)
Таким образом имеем I ( ⊛ b) и I* как результат свертки I с ФРТ p
Примеры такой генерации:
Исходное изображение
Пример I*
Пример I

## Slide 13: Создание функции ошибки
В процессе экспериментов было обнаружено, что объекты после обучения становились слишком «рванными»
  Неоднородными, как того ожидается теоретически
Была модифицирована функция ошибки MSE за счет члена регуляризации
- член регуляризации на основе нормы Фробениуса для матрицы Гессе
– параметр регуляризации

## Slide 14: Результаты обучения
Входные/выходные изображения
  1536 пар изображений, сгенерированных из точных снимков нейронов и клеточных структур
  Тренировочная выборка к валидационной: 4 к 1
Параметры обучения:
  Скорость обучения: 0.00075
  Оптимизатор: Adam
  Гиперпараметр функции ошибки: 1.0
Оценки производительности:
  Время обучения одной эпохи из 1229 элементов – 560 сек
  Число эпох: 150
  GPU: RTX 2080Ti
  CPU: Intel Core I7 10870H
Тренировочная посл.
Валидационная посл.
Эпоха
Ошибка
Графики функции ошибки от номера эпохи

## Slide 15: Описание результатов
Используемые метрики:
  Время работы
  MSE - средняя квадратичная ошибка
    - изображения одинаковой размерности
    i, j, k – переменные итерирования по всем точкам изображения
    N – число всех точек в изображениях
  PSNR – отношение пикового сигнала к шуму
    R – максимальное значение
Для сравнения работы метода приводятся результаты работы итерационного метода деконволюции Ричардсона-Люси (Р-Л)
  В качестве ФРТ: экспериментальное ФРТ
  Число итераций метода: 20
  Вычислялось на CPU

## Slide 16: Результаты деконволюции сферы (1/2)
Размытая
Точная
Нейросеть
Ричардсон-Люси
 | Ричардсон-Люси | Нейросеть (CPU) | Нейросеть (GPU)
Время (сек.) | 7.1 | 23.7 | 3.24
MSE (ед.) | 0.4305 | 0.2462 | 0.2462
PSNR (дБ) | 51.79 | 54.25 | 54.25
Размер изображения: 64х64х40
OZ
OY
OY
OX
OX
OZ
OZ
OY
OY
OX
OX
OZ
OZ
OY
OY
OX
OX
OZ

## Slide 17: Результаты деконволюции сферы (2/2)
График интенсивностей вдоль линий, параллельным осям, и проходящих через центр размытой сферы
График интенсивностей вдоль оси OX
График интенсивностей вдоль оси OZ
Интенсивность (значение в точке)
Интенсивность (значение в точке)
Координата вдоль линии
Координата вдоль линии

## Slide 18: Результаты деконволюции актинового тяжа (1/2)
Размытая
Нейросеть
Ричардсон-Люси
 | Ричардсон-Люси | Нейросеть (CPU) | Нейросеть (GPU)
Время (сек.) | 212 | 66.4 | 7.4
Размер изображения: 200х200х40

## Slide 19: Результаты деконволюции актинового тяжа (2/2)
График интенсивностей вдоль яркой линии, идущей поперек яркого актинового тяжа
График интенсивностей вдоль линии
Размытая
Нейросеть
Ричардсон-Люси
Интенсивность (значение в точке)
Координата вдоль линии

## Slide 20: Результаты деконволюции нейронов
До
После
Размер изображения: 2048х2048х40
Время деконволюции на GPU: 6 мин. 5 сек.

## Slide 21: Результаты деконволюции кластера
До
После (0.01)

## Slide 22: Реализация ПО на основе метода
Было реализовано ПО при помощи библиотек Tkinter и Python
Доступно:
  Предобработка снимка
  Деконволюция двумя способами
  Сохранение результата
Демонстрация будет в процессе рассказа

## Slide 23: Выводы
Сравнение итерационного метода и нейросетевого
  Нейросетевой качественно работает немного лучше метода Ричардсона-Люси
    PSNR нейросети: 54.25 дБ
    PSNR метода Ричардсона-Люси: 51.79 дБ
    Графики интенсивностей почти совпадают
  Нейросеть работает быстрее, особенно заметно на больших изображениях
    212 секунд Ричардсона-Люси против 7.4 секунд нейросетевого метода
  Не требует контроля со стороны исследователя
  Не требует явного нахождения ФРТ
    Позволяет методу подстраиваться под ФРТ каждого отдельного микроскопа